УДК 629.7.01

ДИНАМИКА ДВУХЛОПАСТНОЙ БЕСКАРКАСНОЙ ТОНКОПЛЁНОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ ВРАЩЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ ПОЛЁТА НА НИЗКОЙ ОКОЛОЗЕМНОЙ ОРБИТЕ

Коцур О.С., Тенебаум С.М.

Студент кафедры «Аэрокосмические системы» (СМ-2)

Научный руководитель: А.С. Попов

ассистент кафедры «Аэрокосмические системы» (СМ-2)

Первой фазой реализации проекта "Парус-МГТУ" [1] должен стать запуск сверхмалого космического аппарата (КА) с роторным солнечным парусом с борта Международной Космической Станции (МКС).

Высота полёта МКС в среднем составляет 350км, поэтому под действием набегающего свободномолекулярного потока остаточной атмосферы Земли аппарат будет снижаться по спиральной траектории, следовательно, форма лопастей паруса может значительно деформироваться вплоть до полного "складывания". При этом площадь миделева сечения КА изменяется, следовательно, изменяется воздействие атмосферы на орбиту КА, т.е. срок существования, который так же зависит от длины лопастей.

В данной работе ставилась цель определить проектные параметры двухлопастного роторного солнечного паруса исходя из следующих требований:

·	обеспечение штатного раскрытия;

·	обеспечение поддержания формы паруса;

·	обеспечение времени существования аппарата – не менее двух суток.

Была создана математическая модель КА с двумя гибкими лопастями и рассмотрено изменение её геометрии в зависимости от высоты полёта. Полученные результаты изменения миделева сечения использовались для получения траектории КА.

В результате работы определены следующие проектные параметры:

·	длина лопастей солнечного паруса;

·	начальная угловая скорость вращения КА;

·	величины масс грузов на концах лопастей.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Жарёнов И.С., Афлитонов Д.В., Попов А.С. Разработка конструкции пикоспутника для проведения эксперимента по развёртыванию конструкции солнечного паруса. Труды XXXV Академических чтений по космонавтике /под общей редакцией А.К. Медведковой. М.: Комиссия РАН по разработке научного наследия пионеров освоения космического прострастрва, 2011г. – 624с.