УДК 629.7.01

ДИНАМИКА РАЗВЁРТЫВАНИЯ РОТОРНОГО СОЛНЕЧНОГО ПАРУСА

Тенебаум С.М.

Студент кафедры «Аэрокосмические системы» (СМ-2)

Научный руководитель: А.С. Попов

ассистент кафедры «Аэрокосмические системы» (СМ-2)

В осуществлённых экспериментах по созданию крупногабаритных космических конструкций, развёртываемых центробежными силами [1], [2], способы упаковки светоотражающей поверхности отличались значительной сложностью по сравнению с аналогичными системами на аппаратах, имеющих в качестве светоотражающих поверхностей лопасти [3].

В проекте «Парус-МГТУ» [4] предложено использовать для упаковки светоотражающей поверхности катушку с лентой, как наиболее простое устройство. Применение такого способа упаковки ленты требует разработки математической модели развёртывания двухлопастного роторного солнечного паруса с обеспечением заданной конечной угловой скорости.

При моделировании динамики развёртывания ленты с катушки основную сложность представляет собой моделирование процесса схода ленты с катушки, при котором происходит не только потеря массы катушки, но и изменяется масса сошедшего участка ленты. Тестовые задачи показали, что данное обстоятельство может значительно влиять на динамику системы.

При моделировании процесса схода ленты с катушки основную проблему представляет моделирование многослойного контакта ленты на катушке. Современные программные комплексы инженерного анализа, такие как MSC Marc, MSC Dytran и др. позиционируются как пакеты, позволяют решать сложные контактные задачи.

Так же представляет сложность обеспечение заданной конечной угловой скорости вращения паруса [5]. В данной работе получены два критерия оценки максимального момента дораскручивания: при котором не допускается потери устойчивости лопасти, а так же при котором потеря устойчивости допускается, но не приводит к аварийной ситуации.

В данной работе решены различные модельные задачи раскрытия и дораскручивания двухлопастного роторного солнечного паруса. Сделан вывод о выборе программной среды для дальнейшей разработки модели раскрытия.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Райкунов Г.Г., Комков В.А., Мельников В.М., Харлов Б.Н. Центробежные бескаркасные крупногабаритные космические конструкции. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 448с.

2.	http://www.jaxa.jp/projects/sat/ikaros/index_e.html

3.	Поляхова Е.Н. Космический полёт с солнечным парусом. М.: Наука 1986, с.137-141.

4.	Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Жарёнов И.С., Афлитонов Д.В., Попов А.С. Разработка конструкции пикоспутника для проведения эксперимента по развёртыванию конструкции солнечного паруса. Труды XXXV Академических чтений по космонавтике /под общей редакцией А.К. Медведковой. М.: Комиссия РАН по разработке научного наследия пионеров освоения космического прострастрва, 2011г. – 624с.

5.	Матвеев А.М. Система развёртывания роторного солнечного паруса. Сборник тезисов докладов общеуниверситетской научно-технической конференции «Студенческая весна-2010». Том X, часть 2.  М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010г., стр. 11.