УДК 629.7.01

К ВОПРОСУ ТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЁТА СВЕРХМАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Воробьев А.А., Донских А.М., Тененбаум С.М.

Студенты кафедры «Аэрокосмические системы» (СМ-2)

Научный руководитель: А.С. Попов

ассистент кафедры «Аэрокосмические системы» (СМ-2)

Одним из необходимых условий проведения технологического космического эксперимента по изучению эффективности функционирования солнечного паруса на орбите является задача определения действительных параметров орбиты космического аппарата (КА). В настоящее время существуют различные способы решения этой задачи, например: использование систем глобального позиционирования GPS/ГЛОНАСС, специальных радиолокационных и оптических средств.  Однако, применение доступных для университетских проектов приёмников систем GPS/ГЛОНАСС, находящихся в свободной продаже, представляется ненадёжным в связи с повышенными требованиями к аппаратуре аппарата, функционирующего в условиях космического пространства. Применение бортовых приёмников GPS/ГЛОНАСС влечёт за собой также увеличение массы и энергопотребления КА, что создает трудности при использовании подобных устройств на нано- и пикоспутниках.

Порядок использования специальных радиолокационных и оптических средств связан с дополнительными организационными и финансовыми сложностями, что так же нежелательно в рамках студенческого научно-технического проекта.

Для решения этих проблем в космическом эксперименте «Парус-МГТУ» [1] предложен способ организации траекторных измерений сверхмалого космического аппарата основанный на приёме радиосигналов с борта КА в нескольких разнесённых наземных пунктах приёма информации (ППИ) [2]. При этом используются данные о времени излучения радиосигнала с борта КА, а так же о времени приёма этого сигнала средствами ППИ, с использованием сигналов точного времени системы GPS/ГЛОНАСС для синхронизации работы ППИ. При этом данные о характере излучённого КА радиосигнала, такие как направление излучения, мощность принимаемого сигнала, не используются.

В данной работе созданы алгоритмы по определению параметров орбиты КА и прогнозированию сеансов связи с ППИ. Алгоритмы объединены в программно-математический комплекс, содержащий единую базу данных траекторных измерений. Выработаны рекомендации по построению системы ППИ.

Предложенный способ проведения траекторных измерений, в совокупности с имеющимися в МГТУ им. Н.Э. Баумана средствами связи с малыми КА, позволит снизить массу и энергопотребление КА, а также обеспечит возможность проведения траекторных измерений при проведении экспериментов на студенческих спутниках.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Жарёнов И.С., Афлитонов Д.В., Попов А.С. Разработка конструкции пикоспутника для проведения эксперимента по развёртыванию конструкции солнечного паруса. Труды XXXV Академических чтений по космонавтике /под общей редакцией А.К. Медведковой. М.: Комиссия РАН по разработке научного наследия пионеров освоения космического пространства, 2011г. – 624с.

2.	Дмитриев А.С., Разработка бортового передающего комплекса для пикоспутника с солнечным парусом., Студенческий научный вестник, сборник тезисов докладов общеуниверситетской научно-технической конференции «Студенческая научная весна 2010», М:, МГТУ. 2010., Часть 2, стр.7.