УДК 629.7.036.5

СОЛНЕЧНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НАНОСПУТНИКА

Жумаев З.C.,

студент,
кафедра «Аэрокосмические системы»

Научный руководитель: Г.А. Щеглов,

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Аэрокосмические системы»

По мере развития технологий уменьшаются размеры КА и наноспутники сегодня широко используются для внедрения и отработки новых технологий в космические разработки и в образовательных целях.  Для таких малых космических аппаратов, как правило, возникают трудности при создании системы управления движением центра масс. Используемые сегодня системы тросов, ионные двигатели и прочее не обеспечивают желаемой маневренности и запаса характеристической скорости. Использование ЖРД на аппаратах такого класса затруднительно ввиду малости размеров КА. Одним из решений проблемы полноценного маневрирования наноспутника может стать двигательная установка  с гелиоконцентратором на борту. Использование солнечного излучения как источника энергии позволяет уменьшить объем элементов двигательной установки и использовать один компонент топлива.

Предлагается конструкция солнечной двигательной установки для наноспутника, состоящая из гелиоконцентратора, в фокусе которого находится трубка, вмещающая рабочее тело. Порция топлива нагревается для последующего преобразования полученной тепловой энергии в кинетическую энергию газа на выходе из сопла. Предусмотрены регулирующие клапаны для контроля расхода топлива и давления рабочего тела.

Расчеты показали, что в качестве рабочего тела следует применить водород как наилучший вариант топлива, и таким образом упростить систему подачи, и существенно снизить максимальную температуру термодинамического цикла, что приведёт к уменьшению массы теплозащиты.

Предложенная схема позволяет при одинаковых расходах топлива получать те же величины тяги и удельного импульса, что и у традиционных двухкомпонентных ЖРД.

В данной работе разработана принципиальная схема работы двигателя, произведены термодинамические расчёты, рассчитана динамика работы двигателя в импульсном режиме, исходя из ограничений на габаритные размеры концентратора.