УДК 629.7.01

ТРАНСПОРТНО-ПУСКОВОЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗАПУСКА ПИКОСПУТНИКА СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ВРАЩЕНИЕМ

Лушпина Д.М.(1), Матвеев А.М. (1), Дергачев С.А.(2)

Студент(1) Аэрокосмического факультета  (АК-1)

Студент(2) Аэрокосмического факультета  (АК- 2)

Научный руководитель: А.С. Попов

ассистент кафедры «Аэрокосмические системы» (СМ-2)

С появлением сверхмалых космических аппаратов таких как нано- и пикоспутники, появились новые способы запуска космических аппаратов на орбиту. Один из них был продемонстрирован при запуске технологического наноспутника ТНС-0, созданного в РНИИ КП. Запуск осуществлялся космонавтом Салиджаном Шариповым вручную путем бросания космического аппарата в заданную область пространства с рекомендованным усилием. В результате, после броска стабилизировать спутник при помощи магнитной системы стабилизации оказалось трудной задачей. Для возможности осуществлять более точный по направлению и скорости запуск спутника, а также с целью минимизации дестабилизирующих воздействий, в РНИИ КП был разработан специальный транспортно-пусковой контейнер. В данной работе спроектирована конструкция транспортно-пускового контейнера, используемого на первоначальном этапе проекта «Парус-МГТУ» [1] для запуска космического аппарата с МКС, способного не только сообщить спутнику необходимое поступательное движение, но также и вращательное, чтобы стабилизировать его вращением.

На этапе выведения транспортно-пусковой контейнер обеспечивает фиксацию пикоспутника и защиту его от действия перегрузок при выведении, а также обеспечение теплового режима космического аппарата. После снятия со спутника фиксирующих устройств, предназначенных для предохранения его при выведении, транспортно-пусковой контейнер обеспечивает следующие задачи: поддержание теплового режима аппарата во время нахождения его за бортом МКС до выведения из транспортно-пускового контейнера, и собственно, задачу самого выведения, с заданием космическому аппарату не только поступательного движения, но также и вращательного движения относительно заданной оси, с целью обеспечения стабилизации пикоспутника вращением.

В данной работе разработана конструкция транспортно-пускового контейнера: механизмы сообщающие пикоспутнику поступательное и вращательное движение, а также фиксирующие устройства обеспечивающие его удержание во время доставки его на орбитальную станцию и фиксацию спутника во время собственно выведения его из транспортно-пускового контейнера.

ЛИТЕРАТУРА

- Неровный Н.А., Рачкин Д.А., Жарёнов И.С., Афлитонов Д.В., Попов А.С. Разработка конструкции пикоспутника для проведения эксперимента по развёртыванию конструкции солнечного паруса. Труды XXXV Академических чтений по космонавтике /под общей редакцией А.К. Медведковой. М.: Комиссия РАН по разработке научного наследия пионеров освоения космического прострастрва, 2011г. – 624с.